Сравнительные характеристики различных видов топлив

| Вид топлива | Влажность в %, весовая | Зольность %, весовая | Сера в %. весовая | Теплота сгорания, мДж/кг | Удельный вес, кг/м3 | Содержание СО2 в дымовых газах | КПД установки сжигания в % | Экологический ущерб | Стоимость единицы произведенного тепла, руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щепа, опилки | 8-60 | 2 | 0-0,3 | 16-18 | 200-350 | 0 | 60 | Отсутствует | 470 |
| Топливные гранулы | 8-10 | 0,4-0,8 | 0-0,3 | 19-21 | 550-700 | 0 | 90 | Отсутствует | 677,5 |
| Каменный уголь | 10-40 | 25-35 | 1-3 | 15-17 | 1200-1500 | 60 | 70 | Высокий | 720 |
| Дизельное топливо | 0,1-1 | 1 | 0,2 | 42,5 | 820-890 | 78 | 90 | Высокий | 2008 |
| Мазут | 1-5 | 1,5 | 1,2 | 42 | 940-970 | 78 | 80 | Высокий | 1133 |
| Электроэнергия | - | - | - | 4,86 мДж/кВт | - | - | 100 | Отсутствует | 2106 |
| Газ | 3-5 | - | 0,1-0,3 | 9000 ккал/н м3 |  | 0 | 95 | Отсутствует | 762 |